Космическая АЭС

1 – турбина; 2 – радиатор; 3 – теплообменник-конденсатор; 4 – насос; 5 – теплообменник-котёл; 6 – ядерный реактор-перегреватель; 7 и 8 – компрессор и турбина теплового насоса; 9 – сверхпроводящий электрогенератор; 10 – передающая СВЧ-антенна; 11 и 12 – электронная пушка и сопло-анод электроракетного двигателя; 13 – бак рабочего тела.

Тепловой насос уменьшает площадь радиатора. Соответственно, уменьшается вероятность его пробоя частицами космической пыли. Всеядный электроракетный двигатель корректирует орбиту станции, а после исчерпания её ресурса переводит станцию на более высокую орбиту.

Удалённость космической АЭС от Земли решит проблему радиоактивных отходов. Строить её можно из лунного вещества в первой точке Лагранжа. Готовая станция сама перейдёт на геостационарную орбиту, где будет обслуживаться роботами, управляемыми с Земли. Безлюдная станция не будет нуждаться а массивной защите от радиации. Лишь 1/175 часть гамма излучения реактора, направленного на Землю, нужно будет поглотить. Приёмная антенна, плавающая в океане, позволит производить метан в промышленном масштабе из морской воды и атмосферного углекислого газа. Такая энергетика будет чистой, мощной и разумной по цене.

# Text boxes

Е

4

2

10

9

5

3

11

12

13

6

7

1

8

Е