Тепловая машина-генератор

Жидкий металл 4 под давлением

своего пара движется подобно

поршню от нагревателя 1 к

нагревателю 2 и обратно. Радиатор 3

конденсирует металлический пар.

МГД-генератор преобразует движения

жидкого металла в переменный

электрический ток.

– Нагретый пар.              – Разряжённый пар.

Машина не имеет подвижных деталей, если не считать движения жидкого металла, выполняющего роль одновременно поршня и рабочего тела. Тепловая энергия напрямую преобразуется в электроэнергию.

# Text boxes

2

1

3

4

МГД-генератор